Постановление

администрации сельского поселения Ратчинский   сельсовет

Добровского муниципального района Липецкой области РФ

30.09.2014г.                           с.Ратчино                                         № 17

«Об утверждении «Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры сельского

поселения Ратчинский    сельсовет

Добровского муниципального района

Липецкой области до 2023г..» в новой

редакции

Рассмотрев проект «Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский   сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области до 2023г.» , руководствуясь Уставом сельского поселения Ратчинский   сельсовет, администрация  сельского поселения Ратчинский сельсовет

П О С Т А НО В Л ЯЕТ :

1. Утвердить «Программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский   сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области до 2023г.» в новой редакции  (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава сельского поселения

Ратчинский    сельсовет                                                    О.Н. Кожевников

приложение 1

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Ратчинский сельсовет

добровского муниципального района

липецкой области до 2023г.

ТОМ i

с.Ратчино

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

Паспорт Программы

1. Введение

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского   поселения

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения сельского поселения

2.1.1. Теплоснабжение

2.1.2. Водоснабжение

2.1.3. Водоотведение

2.1.4. Газоснабжение

2.1.5. Электроснабжение

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения

5.2. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, уличном освещении

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

7. Управление и контроль за ходом реализации программы

# Паспорт Программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский сельсовет до 2023г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г.; Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.; Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013); «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», «Генеральный план сельского поселения Ратчинский сельсовет Устав сельского поселения Ратчинский сельсовет |
| Заказчик Программы: | Администрация сельского поселения Ратчинский сельсовет |
| Ответственные исполнители программы | Администрация сельского поселения Ратчинский сельсовет |
| Соисполнители программы | МБУК «Ратчинский ДЦК» , «Доброеводоканал» (по согласованию) |
| Цель Программы: | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский сельсовет является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования, а также повышение качества жизни населения за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры поселения |
| Задачи Программы: | 1.Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности 2.Обеспечить нормативную экологическую безопасность населения 3. Обеспечить доступность для населения и бюджета сельского поселения расходов на коммунальные услуги. 4. Обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные Постановлением Правительства России от 6 мая 2011 г. №354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”. 5. Обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их потребления. 6. Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов. 7. Повысить эффективность использования коммунальных ресурсов. 8. Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы (к 2035 году): | Система теплоснабжения: аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 10,0%; снижение удельных показателей расхода газа. Система водоснабжения: аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; обеспечение возможности подключения новых потребителей к системе водоснабжения в объеме 1,9 м3/час; износ системы водоснабжения не более 20%; соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 10%. Система водоотведения: аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; Система электроснабжения: обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 370квт; Система газоснабжения: обеспечение потребителей услугой газоснабжения, |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации программы: 2014-2023 годы |
| Объем и источники финансирования программы | К источникам финансирования программных мероприятий относятся: бюджет сельского поселения Ратчинский сельсовет-2428,5млн.руб. (см.таблицу на стр37-38). |
| Ожидаемые результаты программы | В результате выполнения программы обеспечение населения : - централизованным водоснабжением – 100%; - централизованным газоснабжением -100%; - электроснабжением -100%. - обеспеченность приборами учета тепло, газо, водо, электроснабжения до 100%. - снижение удельного расхода газа, воды и электроэнергии в 1,5 раза. |

- Введение

Целями разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский сельсовет до 2023г. (далее – Программа) являются обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития сельского поселения Ратчинский сельсовет на период 2014–2023 гг., в т.ч.:

1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности

2.Обеспечить нормативную экологическую безопасность населения

3. Обеспечить доступность для населения и бюджета сельского поселения Ратчинский сельсовет расходов на коммунальные услуги.

4. Обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные постановлением Правительства России от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и постановлением Правительства России от  16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг».

5. Обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их потребления.

6. Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов.

7. Повысить  эффективность использования коммунальных ресурсов.

8. Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский сельсовет.

Основными задачами Программы являются:

1.  Разработать и принять стратегию модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и систем обращения с отходами на территории сельского поселения Ратчинский сельсовет, обеспечивающих перспективное строительство объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер;

2.Установить сроки ввода в эксплуатацию новых, реконструированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих своевременность подключения объектов перспективного строительства к системам коммунальной инфраструктуры;

3. Определить объемы и очередность  капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

4. Установить источники финансирования капитальных вложений   в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

5. Оценить экономическую эффективность капитальных вложений  в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры

6. Оценить динамику изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на всем периоде действия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

7. Установить доступность коммунальных услуг для населения на всем периоде действия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

На основании утвержденной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2023 гг. орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов.

Утвержденная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Ратчинский сельсовет является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

При разработке программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры необходимы прогнозы бюджетных показателей сельского поселения; доходов населения и платежеспособного спроса населения на коммунальные услуги. Такие прогнозы должны базироваться на ретроспективном анализе. Однако в силу особенностей реформы местного самоуправления необходимых ретроспективных данных по муниципальному образованию не оказалось, что существенно осложнило формирование упомянутых выше прогнозов.

# 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский сельсовет.

## 2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения сельского поселения Ратчинский сельсовет .

#### 2.1.1. Теплоснабжение

Основные показатели системы теплоснабжения:

- основной вид  топлива – природный газ,;

- схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая;

- протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 41 м;

- Принятый график отопления 95/70;

- Вид прокладки в основном воздушный и подземный,

Ратчинский  сельский совет Добровского муниципального района находится в северной  части Добровского района. На территории сельского поселения находятся 483 хозяйств, с населением 935 человек, школа, детсад, Дом культуры, больница, магазины. В сельском поселении Ратчинский  сельсовет расположены один населенный пункта – центр сельского поселения с.Ратчино. В с.Ратчино расположены отдельно стоящие газовые котельные средней школы, детсада , Дома культуры и больницы,  характеристики которых приведены ниже.

Общая характеристика

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Ратчинский  сельсовет.

Ратчинский сельсовет Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности :

- Средняя школа – газовая котельная (модуль БТ-2) , в которой расположено следующее газовое оборудование -  три газовых котла ИШМА-80 мощностью 80квт каждый  , два электронасоса к20/30 электрич.мощность каждого насоса 4квт.

- Детский сад – газовая котельная (модуль БТ-3 ) , в которой расположено следующее газовое оборудование -  два АОГВ-23 мощностью 23квт каждый  , два электронасоса .

- Дом культуры – газовая котельная (модуль БТ-2) , в которой расположено следующее газовое оборудование -  два газовых котла ИШМА-100 мощностью 100квт каждый  , один газовый котел Хопер -80  мощностью 80квт каждый , два электронасоса к20/30 электрич.мощность каждого насоса 4квт.

4. 	    Больница  – газовая котельная , в которой расположен следующее газовое оборудование -    два газовых котла КЧМ-3ДГ  девятисекционных мощностью 54квт каждый , два электронасоса к20/30.

Перспектива развития

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Ратчинский  сельсовет

Перспектива развития объектов теплоснабжения на территории сельского поселения Ратчинский сельский совет Добровского муниципального района определена сроков на 15 лет.

В ближайшие годы-  2013-2015 планируется замена устаревших чугунных газовых котлов КЧМ-3ДГ в следующих объектах :

- средняя школа– котлы ИШМА заменить на котлы с более высоким КПД (Протерм)

- Дом культуры  – три котла Хопер-80 на котлы в более высоким КПД.

- Больница – два котла КЧМ на котлы ИШМА-80.

Также в перспективе в 2014-2016г. планируется замена насосного оборудования в газовых котельных, в том числе в школе, больнице и Доме культуры установить энергосберегающие насосы мощностью 0.9квт, вместо насосов к20/30 мощность которых в настоящее время составляет 4квт каждый. Срок окупаемости от установки этих энергосберегающих насосов составит – 0, 6 года.

Также в 2014г планируется замена газовых счетчиков  в котельной больницы, на современные ротационные, отвечающие требованиях Липецкрегионгаза.

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

- продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления:

- плановое окончание отопительного сезона –15апреля;

- плановое начало отопительного сезона –15 октября;

при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

#### 2.1.2. Водоснабжение

Основные показатели системы водоснабжения.:

- Обеспечение населения с.Ратчино качественной питьевой водой до 100%

- Строительство уличных водопроводных сетей в с.Ратчино до 100%. год, в том числе по группам потребителей:

- уменьшение потерь в водопроводных сетях до 10%

Подземные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории сельского поселения Ратчинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области расположены 4 муниципальные скважины с 4-мя водонапорными башнями Рожновского, 21.9км водопроводных сетей с находящимися на них 63 водоразборными колонками, которые переданы в аренду ОГУП «Региональная компания водоснабжения и водоотведения».

ОГУП «Региональная компания водоснабжения и водоотведения (филиал «Доброеводоканал») выполняет следующие виды работ на территории сельского поселения :

-подъем  подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей населенного пункта с.Ратчино;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

1. В настоящее время почти третья часть жителей с.Ратчино (350чел.) из 935чел.  потребляет питьевую воду из колодцев, что по нормам Роспотребнадзора недопустимо. В связи с этим администрация сельского поселения Ратчинский    сельсовет для улучшения водоснабжения вышеуказанных жителей  и обеспечения населения качественной питьевой водой   приняла решение о строительстве 10 км 1-й и 2-ой очереди водопровода с бурением скважины в с.Ратчино. Из 350 чел. почти 150 человек живут на левом берегу реки Становая Ряса в с.Ратчино, где в перспективе планируется построить 5км водопроводных сетей.

# Описание технологических зон водоснабжения, результатов технического обследования, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В систему водоснабжения сельского поселения Ратчинского   сельсовета входит водопровод протяженностью 21.9км и 4 скважины с 4-мя  башнями Рожновского,   Данный водопровод обслуживает ОГПУ «РКВВ»   по договорам.

в 2014г планируется выполнить проектные работы на строительство 10км водопровода в с.Ратчино.

в 2015г. в связи с отсутствием водопровода на улицах, расположенных на правом берегу р.Становая ряса планируется выполнить строительство 1-ой  очереди водопровода протяженностью 5км  и установку частотного преобразователя  с.Ратчино.

в 2016. в связи с отсутствием водопровода на улицах, расположенных на левом берегу р.Становая Ряса планируется строительство 2-ой очереди водопровода протяженностью 5км в с.Ратчино.

в 2017-18г. строительство водопроводав двух проектируемых поселках в с.Ратчино.

Таблица 1

| Год | Перечень программных мероприятий | протяж. | ориенти- ровочная стоимость с бюджета сельского поселения Раичинский сельсовет тыс.руб. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014г . | ПИР на строительство водопровода в с.Ратчино, 1ой и 2-ой очередь строительства | 10км ПИР | ориенировоч. 25,0 |  |
| 2015г. | Стр-во 1-ой очереди водовода с установкой частотного пребразователя в с.Ратчино | 5км и 1скв. | ориентиров. 450.0 |  |
| 2016г. | Стр-во 2-ой очереди водовода в с.Ратчино | 5км | ориентировоч. 370 |  |
| 2017 | Строительство водопровода в проектируемом жилом поселке (на западе с.Ратчио) | 1км | ориентир. 75 |  |
| 2018г. | Строительство водопровода в проектируемом жилом поселке в с.Ратчино за р.Становая Ряса | 1,5км | ориентир. 100 |  |
| итого |  |  | 1020 |  |

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Население с.Ратчино снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Превышение по  показателям не отмечено.

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школа, детский сад, больница, Дом культуры ) и магазины.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды (установлены на двух скважинах из четырех), при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

# Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

# Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

1.Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность сетей водопровода 23.8км., в т.ч.:

- по диаметрам до110мм – 23.8км.

- по материалам труб:

- чугун – 13.8км

- ПХВ – 10км

| Тарифы на водоснабжение. | ед.изм. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1полуг | 2полуг | 1полуг | 2полуг | 1полуг | 2полуг |
| Вода по приборам учета для населения | руб. за 1м3 | 35,9 | 35,9 | 38,17 | 38,17 | 38,17 | 38,17 перс- пектива |

2. Высокий износ до 65% существующих водопроводных сетей в сельском поселении. в перспективе необходим капитальный ремонт существующих водопроводных сетей и скважин.

3. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

4.  Для гарантированного водоснабжения населенного пункта с.Ратчино, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих скважин,  	      завершить установку приборов учета воды на существующие скважины, установить частотный преобразователь.

Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийный ситуаций на водопроводе:

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, влияющих на качество и безопасность воды

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей до 65%;

- разрушение смотровых колодцев;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды).

- наличие подземметаллозащиты газопроводов  в непосредственной близости от чугунных  водопроводов, приводящих к их преждевременному износу.

# Программа социального развития села и курс на рост сельскохозяйственного производства ставят новые задачи развития систем водоснабжения. Более 65% существующих  водопроводных сетей  нуждаются в техническом улучшении, в том числе в реконструкции, расширении и восстановлении. Это возможно благодаря государственным целевым программам. Практика показала: разумный подход к модернизации способен не только обеспечить село качественной водой, но и может дать реальную экономию, в том числе за счет снижения энергопотребления.

# На артезианских скважинах в с.Ратчино применены  импортные насосы Грундфос,  хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Уличная водопроводная сеть  прокладывалась в основном из чугунных  труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации чугунные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб. 				Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельских поселений

Согласно проекта генерального плана развития сельского поселения Ратчинский сельсовет в с.Ратчино предусматривается : выполнить проектные работы на строительство 10км водопровода в с.Ратчино, том числе

в 2015г. в связи с отсутствием водопровода на улицах, расположенных на правом берегу р.Становая ряса планируется выполнить строительство 1-ой  очереди водопровода протяженностью 5км  и установку частотного преобразователя в с.Ратчино.

в 2016г. в связи с отсутствием водопровода на улицах, расположенных на левом берегу р.Становая Ряса планируется строительство 2-ой очереди водопровода протяженностью 5км в с.Ратчино.

в 2017 и 2018г. строительство водопровода протяженностью 2.5км в проектируемых жилых поселках вс.Ратчино.

#### 2.1.3. Водоотведение

Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения  Ратчинский сельсовет нет.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  сельского   поселения  Ратчинский сельсовет базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.

2.2.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоотведения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения индивидуальных систем для каждого проектируемого жилого дома поселения автономных систем очистки бытовых стоков.

.

Строительство централизованных систем водоотведения в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Жилые дома сельского поселения  могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования Ратчинское  сельское поселение отсутствуют.

#### 2.1.4. Газоснабжение

Основные показатели системы газоснабжения в 1квартале 2014 г.:

- Уровень газификации жилищного фонда природным и сжиженным газом – 85,2%;

- Уровень газификации объектов соцкультбыта природным газом составляет 100%.

- Природным газом газифицировано 513 квартир (включая индивидуальные дома).

Газоснабжение потребителей на территории сельского поселения осуществляется централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом.

Газоснабжение существующих потребителей сельского поселения Ратчинский сельсовет осуществляется магистральным газопроводом с ГРС «Каликино».

Объекты соцкультбыта в с.Ратчино на 100% оборудованы приборами учета расхода газа.

Всего на территории сельского поселения Ратчинского сельсовет находится 6.5км межпоселковых газопроводов, 37.8км газораспределительных сетей, 4.5км дворовых газопроводов, один ГРП и пять ШРП , которые обслуживает Добровский участок ОАО «Газпром газораспределение Липецк», расположенный в с.Доброе.

| Тарифы на газоснабж. | ед.изм. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1полуг | 2полуг | 1полуг | 2полуг | 1полуг | 2полуг |
| Газ по приборам учета для населения | руб. за 1м3 | 3,55 | 4,09 | 4,09 | 4,71 | 4,71 | 4,91 персп- пектива |

На территории сельского поселения Ратчинский сельсовет бесхозяйных объектов газоснабжения нет.

В перспективе планируются  проектные работы на строительство газопровода н/д от существующего газопровода н/д по ул.Ленина в с.Ратчино к проектируемому жилому поселку на западе в с.Ратчино  и в дальнейшем строительство вышеуказанного газопровода низкого давления протяженностью 1,0км.

Также планируются проектные работы на строительство ШРП газопровода с/д и н/д за рекой Становая Ряса в  с.Ратчино к проектируемому жилому поселку в с.Ратчино и в дальнейшем строительство ШРП и вышеуказанного газопровода среднего и низкого давления длиной  1,5км. Общая застройка двух проектируемых поселков 117квартир общей площадью 11700м2.

#### 2.1.5. Электроснабжение

Основные показатели системы электроснабжения в 2013 г.:

- Протяженность кабельных / воздушных линий – 57.4 км;

- электроснабжение  жилого сектора- 483 дома.

- электроснабжение  объектов соцкультбыта  -5объектов.

Электроснабжение населенного пункта  с.Ратчино   осуществляет поставщик электрической энергии  ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».

Энергоснабжение сельского поселения Ратчинский сельсовет осущестляется воздушной линией ВЛ-10квт протяженностью 13км от электроподстанции в с.Каликино

Основными потребителями электроэнергии в с.Ратчино являются  население данного населенного пункта, а также школа, амбулатория, детсад, Дом культуры, два магазина, а также четыре артезианские скважины , расположенные в с.Ратчино.

Основной задачей ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»  является обеспечение надежного, качественного, бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей сельского поселения. Обслуживает воздушные и кабельные электролинии , а также трансформаторные подстанции Добровский участок ОАО «МРСК-Центра-«Липецкэнерго».

Все точки отпуска электроэнергии коммерческих предприятий и объектов соцкультбыта сельского поселения  оснащены приборами учета. Также 100% установлены приборы учета расхода электроэнергии в частных жилых домах в с.Ратчино.

| Тарифы на электросн. | ед.изм. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1полуг | 2полуг | 1полуг | 2полуг | 1полуг | 2полуг |
| Электросн. по приборам учета для населения | руб. за 1квт | 1,62 | 1,72 | 1,72 | 1,98 | 1,98 | 2,07 персп- пектива |

Объекты электросетевого хозяйства сельского поселения Ратчинский сельсовет  характеризуются высоким уровнем износа (около 50%).Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, строительство новых линий электропередач в целях развития инфраструктуры, а также внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии.

Из мероприятий по улучшению работы энергоснабжения с.Ратчино планируется реконструкция трансформаторных подстанций  КТП303/100квт и КТП 306/100квт в с.Ратчино.

В перспективе планируются  проектные работы на строительство ВЛ-0.4 от существующего электролинии  по ул.Ленина в с.Ратчино к проектируемым  жилым  поселкам на западе с.Ратчино  и за р.Становая Ряса в с.Ратчино и в дальнейшем строительство вышеуказанной линии электропередач для данных поселков протяженностью 2.5км.

На территории сельского поселения Ратчинский сельсовет бесхозяйных объектов электроэнергии нет.

# 3. Перспективы развития сельского поселения  и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Целью разработки Программы комплексного развития территории сельского поселения Ратчинский сельсовет  является создание действенного инструмента управления развитием территории поселения  в соответствии с действующим законодательством в интересах населения и государства.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселка, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических, географических и иных факторов в целях:

- определения основных стратегических направлений сбалансированного развития территории сельского поселения ;

- создания условий для формирования комфортной среды проживания, трудовой деятельности и отдыха населения, проживающего на территории поселения.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский сельсовет разрабатывается в полном соответствии с проектом генерального плана сельского поселения Ратчинский сельсовет.

Согласно проекту генерального плана сельского поселения Ратчинский сельсовет требуют реализации следующие мероприятия по развитию функциональной структуры поселка:

Создание двух жилых поселков на 117 квартир в с.Ратчино, и полностью обеспечение его коммунальной инфраструктурой.

В силу масштабности на стратегическую перспективу жилищного строительства на территории поселения остро встает задача комплексного развития объектов инженерного обеспечения.

Предполагается, что модернизация и строительство большинства объектов инженерной инфраструктуры будет осуществлены за счет инвесторов, осуществляющих реализацию крупных проектов жилищного строительства на территории поселения.

На долгосрочную перспективу в рамках комплексной модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры поселения планируется:

- 1. Строительство новых уличных водопроводов с.Ратчино протяженностью 10км

2. Развитие электроснабжения:

- реконструкция двух КТП 303, и КТП 306 а также строительство линий электропередач к проектируемым жилым поселкам

3. Развитие теплоснабжения:

• реконструкция тепловых источников и тепловых сетей в котельной Дома культуры в с.Ратчино

4. Газификация поселения

Строительство ШРП и газопроводов среднего и низкого давления в проектируемым жилым поселкам в с.Ратчино.

Повышение энергоэффективного состояния жилищного фонда и его инженерной инфраструктуры требует больших финансовых вложений на замену и модернизацию.

В собственности муниципального образования  находятся объекты, имеющие важное значение для жизнеобеспечения муниципального образования, удовлетворения потребностей сельского населения, предприятий и организаций (системы водоснабжения, водоотведения, отопления,  дороги в черте населенных пунктов).

# 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский сельсовет применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность сельского поселения Ратчинский сельсоветбез существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2023 г.;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и мероприятия по их доведению до заданного уровня приведены ниже.

4.1. Система теплоснабжения

4.1.1 Ключевые показатели системы теплоснабжения:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:2013 г. – 0 ед./км; 2023 г. – 0 ед./км.

- Удельный вес тепловых сетей объектов соцкультбыта с.Ратчино , нуждающихся в замене: 2013 г. – 20%; 2023 г. – 5%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2014 г. –100%, 2023 г. – 100%.

4.1.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами строительства;

- Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

- Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения поселения;

- Обеспечить соответствие мощности котельных подключаемым нагрузкам;

4.1.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения надежности:

Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- По частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- По способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

4.1.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров энергетической эффективности:

- Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%;

- Снизить расход теплоносителя на подпитку;

- Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

- Разработать мероприятия по утеплению помещений бюджетных организаций, имеющих контракты на обеспечение услуг теплового комфорта.

4.1.5 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров качества обслуживания:

- Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

- Устанавливать термостатические вентили в объектах соцкультбыта для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

4.2. Система водоснабжения

4.2.1 Ключевые показатели системы водоснабжения:

- Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2014 г. –  1ед./км; 2023 г. – 0 ед./км.

- Износ системы водоснабжения: 2014 г. – 65,0%; 2023 г. – 30%.

- Уровень потерь воды: 2014 г. – 16%; 2023 г. – 5,0%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2014 г. – 70%, 2023 г. – 100%.

4.2.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

4.2.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров ресурсоэффективности:

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 1.5 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Снизить средний объем потребления воды на 20% на одного проживающего в сутки.

4.2.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и качества обслуживания:

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 2 раза;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения. Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

#### 4.2.5 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров:

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

4.3 Система водоотведения

4.3.1 Ключевые показатели системы водоотведения:

- Износ системы водоотведения: 2014 г. – 40%; 2023 г. – 30%.

4.3.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения и водоотведения исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

4.4 Система электроснабжения.

4.4.1 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

- Обеспечить выборочную замену воздушных линий на кабельные.

4.4.2 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров энергетической эффективности:

- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях до 8-10%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности -1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

4.4.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и качества обслуживания:

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- Сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель.

4.4.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров экономической эффективности:

- Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

Таблица. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Ратчинский сельсовет до 2023г.

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | год | год | год | год | г.г. |
|  | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 95 |
| Водоснабжение |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Уровень потерь | % | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 5 |
| 1.4. | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 65 | 61 | 59 | 57 | 55,5 | 30 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 30 | 24 | 21 | 18 | 15 | 10 |
| 2 | Показатели качества предоставляемых услуг |
| 2.1. | Соответствие качества воды установленным требованиям, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля населения охваченная централизованным водосбжением | % | 70 | 70 | 75 | 87 | 90 | 100 |
|  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение и очистка сточных вод |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Аварийность системы | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей услугами газоснабжения | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Износ систем газоснабжения сельского поселения | % | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 1.4 | Доля установки газ. счетчиков в жилом секторе | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей услугами газоснабжения | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Износ систем электроснабжения сельского поселения | % | 30 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 |

# 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

# 5.1. Программа развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский сельсовет.

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице. Планируемое строительство жилых поселков в с.Ратчино представлено в Генеральном плане застройки сельского поселения Ратчинский сельсовет.

Таблица. Предполагаемые Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский сельсовет на период до 2023г. Источник финансирования бюджет сельского поселения Ратчинский сельсовет

| № | Наименование мероприятий | Сумма затрат всего за 2014-2023, | Затраты за 2014, | Затраты за 2015г. | Затраты за 2016г | Затраты за 2017г. | Затраты за 2018г | Затраты за 2019-2023, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1. | Теплоснабжение | 357,5 | 43,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 22,5 | 113 |
| 1.1. | Замена котлов в котельной Дома культуры с.Ратчино на газовые котлы ИШМА-80 | 111 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 1.2 | замена ламп накаливания в здании администрации и Доме культуры с.Ратчино на энергосберегающие | 25,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 13,0 |
| 1.3 | Замена светильников уличного освещения в с.Ратчино на энергосберегающие | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 1,2 | Замена сетевого насоса на насос мошн.0.9квт в котельной Дома культуры с.Ратчино | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Водоснабжение | 1020 | 25 | 450 | 370 | 75 | 100 |  |
| 2.1 | Разработка проектно-изыскательские работы (ПИР) на строительство 10 км водопровода в с.Ратчино | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Строительство 1очереди водопровода протяж. 5кми бурение скважины в с.Ратчино | 450,0 |  | 450 |  |  |  |  |
| 2,3 | Строительство 2-ой водопровода протяженностью 5км в с.Ратчино | 370 |  |  | 370 |  |  |  |
| 2,4 | Строительство водопровода в проектируемом жилом поселке на западе с.Ратчино протяж.1км | 75 |  |  |  | 75 |  |  |
| 2,5 | Строительство водопровода в проект.поселке за р.Становая Ряса в с.Ратчино протяж. 1,5км | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 3 | Водоотведение | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации на центр. канализацию центра с.Ратчино | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 4 | Газоснабжение | 300 |  |  |  | 120 | 180 |  |
| 4.1 | Разработка ПСД и строительство газопровода н/д к проектируемому жилому поселку на западе с.Ратчино протяж.1.0км | 120 |  |  |  | 120 |  |  |
| 4,2 | Разработка ПСД и строительство газопровода н/д и ШРП к проектируемому жилому поселку за р.Становая Ряса с.Ратчино протяж.1.5км | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |
| 5 | Электроснабжение | 280 | 5 | 5 |  | 110 | 160 |  |
| 5.1 | Разработка ПСД и строительство ВЛ-0,4ква к проектируемому жилому поселку на западе с.Ратчино протяж.1.0км | 110 |  |  |  | 110 |  |  |
| 5,2 | Разработка ПСД и строительство ВЛ-0,4ква к проектируемому жилому поселку за р.Становая Ряса с.Ратчино протяж.1.5км | 160 |  |  |  |  | 160 |  |
| 5,3 | Реконструкция КТП 303/100ква и КТП 306/100ква | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Прочие мероприятия в сфере ЖКХ | 271 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 |
| 6.1 | Замена светильников уличного освещения в с.Ратчино на энергосберегающие | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6.2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в зданиях администрации и Дома культуры в с.Ратчино | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
|  | Итого за весь период реализации программных мероприятий | 2428,5 | 118,5 | 559,5 | 474,5 | 409,5 | 507,5 | 359 |

# 5.2. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях, в уличном освещении.

Администрацией сельского поселения Ратчинский сельсовет  разработана  подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ратчинский сельсовет  на 2014–2020 годы», общий объем финансирования ориентировочно составляет 357,5 тыс.руб., с бюджета сельского поселения Ратчинский сельсовет.

Таблица. Объем финансирования мероприятий ( бюджет сельского поселения Ратчинский сельсовет) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сельском поселении Ратчинский сельсовет местный бюджет

| Наименование мероприятий | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |  |
| Замена насоса к20/30 на энергосберегающие насосы ТОП в котельной Дома культуры с.Ратчино | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании администрации и ДК с.Ратчино | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 13 |  |
| Замена светильников уличного освещения в с.Ратчино | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |  |
| Замена котлов на энергосберегающие котлы ИШМА-80 в котельной Дома культуры с.Ратчино | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 |  |

.

# 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории сельского поселения Ратчинский сельсовет  организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

При этом реализация инвестиционных проектов действующих на территории сельского поселения организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, небюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Исходя из приведенных критериев, рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов на территории сельского поселения Ратчинский сельсовет  . Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников и технологически связанных с инфраструктурой действующих на территории поселения территориальных сетевых организаций . Создание организаций с участием действующих ресурсоснабжающих организаций или муниципального образования может являться экономически нецелесообразным для реализации инвестиционных проектов стоимостью менее 5% от расходов на реализацию всех инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры.

Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения сельского поселения Ратчинский сельсовет  , целесообразно осуществлять действующими сетевыми организациями.

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников (более чем на 95%). Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса. Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения целесообразно осуществлять действующими организациями .

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей сельского поселения будут являться механизмы их финансирования:

- с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам);

- за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры).

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления.

# 7. Управление и контроль за ходом реализации программы.

Программа реализуются администрацией сельского поселения Ратчинский сельсовет, а также предприятиями коммунального комплекса Добровского муниципального района.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский сельсовет.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации сельского поселения Ратчинский сельсовет. Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом сельского поселения Ратчинский сельсовет, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса сельского поселения Ратчинский сельсовет. Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте сельского поселения Ратчинский сельсовет

Приложение 2

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Ратчинский сельсовет

добровского муниципального района

липецкой области до 2023г.

ТОМ iI

(обосновывающие материалы)

с.Ратчино

2014

Содержание

Введение

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский сельсовет

Теплоснабжение

Водоснабжение

Канализация

Газоснабжение

Электроснабжение

Связь

2. Прогноз численности населения сельского поселения Ратчинский сельсовет

3. Прогноз изменения климата.

4. Прогноз развития промышленности сельского поселения Ратчинский сельсовет

6. Прогноз развития социальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский сельсовет

7. Технические характеристики состояния коммунальной инфраструктуры.

7.1. Теплоснабжение

7.2. Водоснабжение

7.3. Водоотведение

7.4. Газоснабжение

7.5. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

# Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский сельсовет  разработана в соответствии в Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г., Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом сельского поселения Ратчинский сельсовет  Генерального плана сельского поселения Ратчинский сельсовет  Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения в соответствии с пунктом  5  статьи 2  Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ  разрабатывается с целью нового строительства и/или реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, для обеспечения развития этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения.

Программа комплексного развития в соответствии с пунктом  1  статьи 11  Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ  разрабатывается  органом местного самоуправления муниципального образования на основании документов территориального планирования (подпункт 1 части 3 статьи 23  в части требований к разработке генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов и подпункта 1 части 1  статьи  19  Федерального закона от 29 декабря №190-ФЗ в части требований  к разработке схем территориального планирования муниципальных районов).

В рамках Программы комплексного развития предусматриваются мероприятия, направленные на:

- создание системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры посредством реализации программ комплексного развития, направленной на обеспечение надежности и качества снабжения коммунальными ресурсами при соблюдении доступности их для населения;

- формирование системы тарифного регулирования, нацеленной на повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов, стимулирующей инвестиции в коммунальную инфраструктуру, в том числе предусматривающее формирование долгосрочных экономически обоснованных тарифов, наличие инвестиционных надбавок, использование двухставочных тарифов, метода доходности на инвестированный капитал;

- минимизацию потерь, в том числе коммерческих потерь коммунальных ресурсов за счет введения обязательности расчетов за коммунальные ресурсы по данным приборов учета и использования единых муниципальных баз информационных ресурсов;

- формирование системы государственной и муниципальной поддержки (путем компенсации расходов по уплате процентов за кредит и предоставления бюджетных субсидий) для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах и сельских поселениях.

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский сельсовет

Сельское поселение Ратчинский сельсовет расположено в северной части Добровского муниципального района Липецкой области.

Сельское поселение Ратчинский сельсовет на севере граничит с Чаплыгинским районом , на востоке с Преображеновским и Каликинским сельсоветами на юге и западе с Крутовским и Путятинским сельсоветами.

Численность населения на территории сельского поселения Ратчинский сельсовет  составляет 935 чел.

На территории сельского поселения Ратчинский сельсовет  расположен один населенный пункт с.Ратчино.

По территории поселения проходит дорога регионального значения Липецк-Чаплыгин.

В настоящее время основными видами трудовой деятельности на территории сельского поселения Ратчинский  сельсовет  является сельское хозяйство.

Многоквартирных жилых домов в сельском поселении Ратчинский сельсовет нет.

В населенном  пункте с.Ратчино  учет электроэнергии уличного освещения, осуществляется без приборов учёта, расчётным методом.

## Теплоснабжение

В сельском поселении Ратчинский сельсовет отопление объектов соцкультбыта осуществляется от индивидуальных газовых котельных.

В здании администрации сельского поселения Ратчинский сельсовет Добровского муниципального района газовая котельная пристроена, в остальных объектах соцкультбыта расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности :

- Средняя школа – газовая котельная (модуль БТ-2) , в которой расположено следующее газовое оборудование -  три газовых котла ИШМА-80 мощностью 80квт каждый  , два электронасоса к20/30 электрич.мощность каждого насоса 4квт.

- Детский сад – газовая котельная (модуль БТ-3) , в которой расположено следующее газовое оборудование -  два АОГВ-23 мощностью 23квт каждый  , два электронасоса .

- Дом культуры – газовая котельная (модуль БТ-2) , в которой расположено следующее газовое оборудование -  два газовых котла ИШМА-100 мощностью 100квт каждый  , один газовый котел Хопер -80  мощностью 80квт каждый , два электронасоса к20/30 электрич.мощность каждого насоса 4квт.

4. 	    Больница  – газовая котельная , в которой расположен следующее газовое оборудование -    два газовых котла КЧМ-3ДГ  девятисекционных мощностью 54квт каждый , два электронасоса к20/30.

## Водоснабжение

В настоящее время в сельском поселении Ратчинский сельсовет  централизованная система водоснабжения имеется только на 2/3 улиц с.Ратчино общая протяженность 21.9км состоит в основном из п/этиленовых и чугунных труб ф110 и 100мм, для полного охвата централизованным водоснабжением с.Ратчино необходимо еще проложить 10км уличного водопровода.

В состав системы водоснабжения с.Ратчино входят :

- четыре артезианские скважины;

- четыре водонапорные башни Рожновского БР

- Уличные водопроводные сети протяженностью 21.9км.                      Все эти объекты водоснабжения переданы в аренду «Доброеводоканал» филиалу ОГУП «Региональная компания водоснабжения и водоотведения».

## Канализация

Централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения  Ратчинский сельсовет нет.

Проектные решения водоотведения  сельского   поселения  Ратчинский сельсовет базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.

В перспективе  в плане водоотведения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения индивидуальных систем для каждого проектируемого жилого дома поселения автономных систем очистки бытовых стоков.

## Газоснабжение

Газоснабжение потребителей в с.Ратчино на территории сельского поселения осуществляется централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом.

Газоснабжение существующих потребителей сельского поселения Ратчинский сельсовет осуществляется от магистрального  газопровода с ГРС «Каликино».

Все объекты соцкультбыта в с.Ратчино на 100% оборудованы приборами учета расхода газа.

Всего на территории сельского поселения Ратчинского сельсовет находится 6.5км межпоселковых газопроводов, 37.8км газораспределительных сетей, 4.5км дворовых газопроводов, один ГРП и пять ШРП , которые обслуживает Добровский участок ОАО «Газпром газораспределение Липецк», расположенный по адресу  с.Доброе, пер.Ленина.

## Электроснабжение

Энергоснабжение с.Ратчино сельского поселения Ратчинский сельсовет осущестляется линией электропередач  ВЛ-10квт от электроподстанции в с.Каликино

Основными потребителями электроэнергии в с.Ратчино являются  население данного населенного пункта, а также школа, амбулатория, детсад, Дом культуры, два магазина, а также четыре артезианские скважины , расположенные в с.Ратчино.

Основной задачей ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»  (основной поставщик электроэнергии в сельское поселение) является обеспечение надежного, качественного, бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей сельского поселения. Обслуживает воздушные и кабельные электролинии , а также трансформаторные подстанции Добровский участок ОАО «МРСК-Центра-«Липецкэнерго».

Все точки отпуска электроэнергии коммерческих предприятий и объектов соцкультбыта сельского поселения  оснащены приборами учета. Приборы учета расхода электроэнергии установлены во всех жилых домах и объектах бюджетной сферы в с.Ратчино.

## Связь

В настоящее время в сельском поселении Ратчинский сельсовет  телефонизированы от АТС 230номеров. На территории сельского поселения в 2014г. планируется завершить строительство высокоскоростного Интернета.

# 2. Прогноз численности населения сельского поселения Ратчинский сельсовет.

Численность населения в сельском поселении в 2013 г. составила 935человек (3.9% от численности населения Добровского муниципального района.

Прогнозируемая динамика роста численности населения сельского поселения  на период до 2024 года представлена  в таблице.

Таблица 2. Прогноз численности населения сельского поселения Ратчинский сельсовет  на период до 2024 года с учетом реализации планов строительства нового жилья.

| №№ п/п | Населенные пункты | 2014 г. | 1 очередь 2018 г. | Расчетный срок 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население тыс. чел. |  | Население тыс. чел. |  | Население тыс. чел. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 | с.Ратчино | 0,935 |  | 1.250 |  | 1.500 |  |
|  | Всего | 0.935 |  | 1.250 |  | 1.500 |  |

Построенный прогноз свидетельствует о стабильной, численности населения сельского поселения Ратчинский сельсовет. Предполагается, что в сельском поселении сохранится возрастающая динамика прироста населения.

# 3. Прогноз развития сельского хозяйства в сельском поселении Ратчинский сельсовет.

В настоящее время на территории сельского поселения расположено одно крестьянско-фермерское хозяйство «Начало».

4. Прогноз развития застройки сельского поселения Ратчинский сельсовет

В проекте генерального плана сельского поселения Ратчинский сельсовет  предусмотрено строительство двух жилых поселков на 117 квартир, один на въезде в с.Ратчино на западе села, другой за р.Становая Ряса в с.Ратчино. Проектом генплана также предусмотрено строительство инженерных сетей, в том числе сетей водоснабжения, газоснабжения , электиросетей.

К расчетному сроку генерального плана 2023 году предусмотрено –

- увеличение населения с.Ратчино  в 1,5 раза,

- сохранение существующей площади зон лесного ландшафта;

# 5. Прогноз развития социальной инфраструктуры сельского поселения Ратчинский сельсовет.

Основными статьями собственных доходов сельского поселения

являются: налог на совокупный доход; налог на имущество (земля, имущество, транспорт); доходы от продажи материальных  и нематериальных активов; доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

В целях эффективного социально-экономического развития сельского поселения, связанного с перспективами перевода неиспользуемых  земель поселения и развитием жилищного строительства в муниципальном образовании ожидается существенное увеличение численности населения, что, в свою очередь, обуславливает необходимость развития социальной инфраструктуры поселения. К 2024 г. численность населения поселения  увеличится на 500 чел. и составит около 1500 чел. с перспективой дальнейшего увеличения.

Масштабный характер изменений в жизни поселения предполагает реализацию комплекса мер по обеспечению комфортной среды проживания его  жителей. Необходимо совершенствование всех отраслей социального комплекса, и приоритетными задачами в данном контексте являются обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры и повышение качества услуг предоставляемых учреждениями социальной сферы. Создание новых учреждений предполагается за счет привлеченных средств инвесторов, реализующих проекты на территории поселения.

Основополагающим принципом развития социальной сферы станет открытость для диалога с населением, т.е. все пожелания и предложения жителей поселения будут учитываться при разработке планов деятельности профильных учреждений.

Таким образом, дальнейшее развитие социального комплекса будет осуществляться посредством реализации следующих стратегических направлений:

Образование

В системе образования сельского поселения Ратчинский сельсовет  дефицита мест, как в детском саду, так и в школе нет. Основной упор будет делать на проведение своевременных ремонтов объектов образования с.Ратчино и поддержке в надлежащем состоянии их инфраструктуры.

Здравоохранение

I. Строительство новых лечебно-профилактических учреждений

В настоящее время система здравоохранения в с.Ратчино представлена только врачебной амбулаторией.

Высокая концентрация населения и объектов социальной инфраструктуры требует совершенствования транспортной доступности квалифицированной медицинской помощи. В частности, для малообеспеченных жителей поселения, а также людей с ограниченными возможностями будут организованы социальные маршруты .

Культура и библиотечное обслуживание

В с.Ратчино сельского поселения Ратчинский сельсовет расположен современный 2-х этажный Дом культуры, в котором также расположена сельская библиотека.

В связи с ожидаемым увеличением численности населения, а следовательно, увеличением нагрузки на существующие учреждения культуры планируется проведение комплекса ремонтных работ, обновление имеющегося оборудования, с тем, чтобы технические возможности учреждений культуры соответствовали ожиданиям и потребностям жителей поселения. Важной задачей в сфере культуры является вовлечение молодежи в деятельность культурно – досугового  учреждения. Учитывая высокое разнообразие популярных направлений молодежного досуга, дальнейшее развитие культуры сельского поселения будет осуществляться на основе изучения потребностей молодежи, в рамках комплексной деятельности по содействию реализации творческих инициатив молодежи.

Реализация комплекса мер, предлагаемых для совершенствования материально-технической базы сферы культуры, позволит создать комфортные условия для участия населения, в том числе социально уязвимых категорий в мероприятиях и программах учреждений культуры и повысить включенность указанных категорий в социальную жизнь поселения.

Для раскрытия потенциала библиотеки, как образовательных и информационных центров планируется обновление материально-технической базы, оснащение современной компьютерной техникой мультимедийной аппаратурой. Улучшение материально-технических условий позволит организовать занятия с детьми разных возрастов, интегрирующие как элементы образовательной деятельности, так и досуга.

Физическая культура и спорт.

В настоящее время в с.Ратчино имеется школьный стадион и спортивная площадка при средней школе, а также спортивная и детская площадка при детском садике .

К 2023 г. планируется ввод в эксплуатацию хоккейной коробки с.Ратчино, а также спортивной площадки, которая будет построена  по Программе «Газпром-детям».

В рамках данного направления возможно проведение опроса молодежи по вопросам обеспечения спортивными сооружениями, соответствующими их интересам. В дальнейшем планируется проведение спортивных мероприятий посвященных молодежному спорту.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Важнейшим вопросом законодательно закрепленной сферы ответственности органов местного самоуправления поселений является содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством.

Обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами необходимого качества и количества, модернизация отрасли ЖКХ в целом является важной составляющей улучшения социального климата на территории сельского поселения.

Главной целью преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является повышение устойчивости, надежности и эффективности работы жилищно-коммунального комплекса, улучшение жилищных условий населения поселения.

К ключевым направлениям развития жилищного и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Ратчинский сельсовет  относятся:

- перевод неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения поселения под индивидуальную жилую застройку.

- Содействие индивидуальным застройщикам по улучшению жилищных условий. Активное содействие реализации данного направления позволит как улучшить жилищные условия населения поселения, так создать дополнительную налогооблагаемую базу в целях поступления налогов в бюджет поселения (налог на имущество физических лиц, земельный налог).

# 6. Технические характеристики состояния коммунальной инфраструктуры.

# 6.1. Теплоснабжение

В проекте генерального плана сельского поселения Ратчинский предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Перспектива развития объектов теплоснабжения на территории сельского поселения Ратчинский сельский совет Добровского муниципального района определена сроков на 15 лет.

В ближайшие годы-  2014-2016 планируется замена устаревших чугунных газовых котлов КЧМ-3ДГ в следующих объектах :

- средняя школа– котлы ИШМА заменить на котлы с более высоким КПД (Протерм)

- Дом культуры  – три котла Хопер-80 на котлы в более высоким КПД.

- Больница(амбулатория) – два котла КЧМ на котлы ИШМА-80.

В перспективе в 2014-2015г. планируется замена насосного оборудования в газовых котельных, в том числе в школе, больнице и Доме культуры установить энергосберегающие насосы мощностью 1квт, вместо насосов к20/30 мощность которых в настоящее время составляет 4квт каждый. Срок окупаемости от установки этих энергосберегающих насосов составит – 0, 6 года.

В 2014 в 2015г. планируется замена газовых счетчиков  в котельной больницы, на современные ротационные, отвечающие требованиях Липецкрегионгаза. В 2016г. планируется замена теплотрассы от котельной до  школы с.Ратчино на теплотрассу из труб с изоляцией из пенополиуретана.

# 6.2. Водоснабжение

Основной задачей в сфере водоснабжения с.Ратчино на ближайшие годы является строительство 2 очередей ( по 5 км каждая) водопровода по улицам с.Ратчино, где население пользуется водой из колодцев.

В систему водоснабжения сельского поселения Ратчинского   сельсовета входит водопровод протяженностью 22.9км и 4 скважины с 4-мя  башнями Рожновского,   Данный водопровод обслуживает ОГПУ «РКВВ»   по договорам.

в 2014г планируется выполнить проектные работы на строительство 10км водопровода в с.Ратчино.

в 2015г. в связи с отсутствием водопровода на улицах, расположенных на правом берегу р.Становая ряса планируется выполнить строительство 1-ой  очереди водопровода протяженностью 5км  и установку частотного преобразователя  с.Ратчино.

в 2016г. в связи с отсутствием водопровода на улицах, расположенных на левом берегу р.Становая Ряса планируется строительство 2-ой очереди водопровода протяженностью 5км в с.Ратчино.

В 2017 и 2018г. планируется строительство водопровода в двух проектируемых поселках в с.Ратчино.

# 6.3. Водоотведение

Согласно генплана  на территории сельского поселения  Ратчинский сельсовет централизованной системы водоотведения нет.

. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.  До 2024 года в генплане необходимо предусмотреть проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения индивидуальных систем для каждого проектируемого жилого дома поселения автономных систем очистки бытовых стоков.

# 6.4. Газоснабжение

Общее газоснабжение потребителей на территории сельского поселения Ратчинский сельсовет осуществляется централизованно природным газом и децентрализовано сжиженным газом.

Газоснабжение существующих потребителей сельского поселения Ратчинский сельсовет осуществляется от магистральным газопровода  ГРС «Каликино».

Объекты соцкультбыта в с.Ратчино полностью  оборудованы приборами учета расхода газа.

Всего на территории сельского поселения Ратчинского сельсовет находится 6.5км межпоселковых газопроводов, 37.8км газораспределительных сетей, 4.5км дворовых газопроводов, один ГРП и пять ШРП , которые обслуживает Добровский участок ОАО «Газпром газораспределение Липецк», расположенный в с.Доброе.

Согласно Генплана сельского поселения Ратчинский сельсовет  планируются  проектные работы на строительство газопровода н/д от существующего газопровода н/д по ул.Ленина в с.Ратчино к проектируемому жилому поселку на западе в с.Ратчино ( в районе старых ферм) и в дальнейшем строительство вышеуказанного газопровода низкого давления протяженностью 0.8км. В перспективе до 2023г. планируются проектные работы на строительство ШРП газопровода с/д и н/д за рекой Становая Ряса в  с.Ратчино к проектируемому жилому поселку в с.Ратчино и в дальнейшем строительство ШРП и вышеуказанного газопровода среднего и низкого давления длиной  1.5км.

# 6.5. Электроснабжение

По генплану сельского поселения Ратчинский сельсовет сновными потребителями электроэнергии в с.Ратчино являются  население данного населенного пункта, а также школа, амбулатория, детсад, Дом культуры, два магазина, а также четыре артезианские скважины , расположенные в с.Ратчино.

Основной задачей ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»  является обеспечение надежного, качественного, бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей сельского поселения. Обслуживает воздушные и кабельные электролинии , а также трансформаторные подстанции Добровский участок ОАО «МРСК-Центра-«Липецкэнерго».

Все точки отпуска электроэнергии коммерческих предприятий и объектов соцкультбыта сельского поселения  оснащены приборами учета.

До 2023г. из  мероприятий по улучшению работы энергоснабжения с.Ратчино планируется реконструкция трансформаторных подстанций  КТП303/100квт и КТП 306/100квт в с.Ратчино.

Согласно генплана сельского поселения  планируются  проектные работы на строительство ВЛ-0.4 от существующего электролинии  по ул.Ленина в с.Ратчино к проектируемым  жилым  поселкам на западе с.Ратчино и за р.Становая Ряса в с.Ратчино и в дальнейшем строительство вышеуказанной линии электропередач для данных поселков протяженностью свыше 2км.